Параметрический стабилизатор напряжения

### Основные понятия и определения

В параметрических стабилизаторах 	напряжения режим стабилизации осуществляется за счет  нелинейности вольт-амперной характеристики (ВАХ) регулирующего элемента. От  ВАХ  зависит качество стабилизации. В параметрических стабилизаторах напряжения находят применение элементы, ВАХ которых представлена на рисунке.

Степень нелинейности ВАХ на рабочем участке ВС оценивается отношением динамического и статического сопротивлений.

Статическое  сопротивление  RС – это сопротивление, которое оказывает нелинейный элемент постоянному по величине току в выбранной рабочей точке А характеристики: RС = U0 / I0 = tg ( .

Динамическое сопротивление элемента RД равно отношению изменения падения напряжения на элементе (U к изменению величины тока, протекающего через элемент  (I.  Динамическое сопротивление является тем сопротивлением, которое оказывает элемент изменениям протекающего через него тока: RД = (U / (I = tg ( .

Статическое и динамическое сопротивления не равны между собой и изменяются в зависимости от величины напряжения и тока : ( ( ( ( (; RС ( RД.

В качестве нелинейных элементов в параметрических стабилизаторах напряжения используются газоразрядные и кремниевые стабилитроны. Схемы параметрических стабилизаторов  с использованием стабилитронов применяются для стабилизации напряжения при мощности в нагрузке  до нескольких ватт. Достоинство таких схем – простота исполнения и малое количество элементов, недостаток – отсутствие плавной регулировки и точной установки номинального значения выходного напряжения, кроме этого, у таких схем мал к.п.д..

Схема стабилизатора состоит из гасящего сопротивления RГ ,

включенного последовательно с нагрузкой, и стабилитрона VD, включенного параллельно нагрузке.

# Рассмотрим принцип действия данного стабилизатора. На рисунке изображены ВАХ стабилитрона и нагрузки. Так как сопротивление нагрузки и стабилитрон включены параллельно, то для построения суммарной характеристики необходимо сложить характеристики сопротивления RН  (прямая ОА ) и стабилитрона VD по оси токов. Полученная кривая представляет собой зависимость U2 = f (IН + IСТ ). Рабочий участок этой кривой получается смещением характеристики стабилитрона на величину тока нагрузки IН . Отложив на оси ординат величину входного напряжения U0 , строим из этой точки характеристику сопротивления RГ . Точка пересечения этой характеристики с суммарной характеристикой сопротивления нагрузки и стабилитрона определяет установившийся режим для данной величины входного напряжения. При изменении входного напряжения характеристика сопротивления RГ перемещается и соответственно перемещается рабочая точка на суммарной характеристике U2 = f (IН + IСТ ).

Как видно из рисунка, при изменении входного напряжения от U1MIN до U1MAX напряжение на сопротивлении нагрузки изменятся от U2(1)  до U2(2) , причем изменение выходного напряжения (U2 значительно меньше изменения напряжения на входе (U1 .

Для определения основных показателей качества параметрического стабилизатора постоянного напряжения представим его функциональной схемой для изменений напряжения на входе. Считая, что стабилизатор

нагружен на активное сопротивление RН , изменение (U1 является медленным и дифференциальное сопротивление стабилитрона неизменно в пределах рабочего участка характеристики стабилитрона. Тогда, передаточная функция, связывающая возмущение на входе (U1 с реакцией на выходе (U2 , представляется коэффициентом деления

(1)

Преобразуя (1), имеем

(2)

Из (1) определяем

(3)

Отношение (U1/(U2 является дифференциальным коэффициентом стабилизации KСТ.  Д. ,который связан с коэффициентом стабилизации KСТ. U  выражением

(4)

где K0 = U2/U1– коэффициент передачи постоянной составляющей напряжения стабилизатора.